## Slide 1: Progetto IoT Systems
Daniele Tognetti
a.a. 2022-2023

## Slide 2: Scopo del progetto
Confronto di due tecnologie di comunicazione wireless: LoRa e Wi-Fi low power
  Throughput
  Latenza
  Affidabilità
  Distanza massima del segnale trasmesso
  Consumo di corrente

## Slide 3: Materiale utilizzato
Feather M0 RFM95
ESP32 devkit-v1
LoRa – modulo RFM95C
Interfaccia seriale
Wi-Fi
Interfaccia seriale

## Slide 4: Librerie e programmi utilizzati

## Slide 5: Funzionamento del progetto

## Slide 6: Test eseguiti
I test con LoRa e il Wi-Fi sono stati eseguiti sia in ambiente outdoor che indoor
Per LoRa sono stati provati tre setup del modem:
  Configurazione a lungo raggio e velocità di trasferimento dati ridotta
  Configurazione a medio raggio e velocità intermedia
  Configurazione a corto raggio e velocità elevata
I pacchetti inviati avevano dimensione di 250 byte per entrambi i moduli
Ciascun test è stato eseguito inviando 10 pacchetti

## Slide 7: Risultati ottenuti - indoor
LoRa
  Pro:
    Copertura totale di un’abitazione anche su più piani
    Velocità di trasmissione costante
    Consumo ridotto di batteria
  Contro:
    Velocità di trasmissione inferiore al Wi-Fi
    Latenza superiore

## Slide 8: Risultati ottenuti - indoor
Wi-Fi:
  Pro:
    Velocità di trasmissione superiore
    Latenza inferiore
  Contro:
    Energivoro e con consumo costante
    L’abitazione è stata coperta integralmente ma solo su un unico piano. Nel caso di piani differenti solo se le stanze erano con un muro in comune.
    Velocità in diminuzione all’aumentare della distanza o degli ostacoli
    Interferenze con gli altri apparati Wi-Fi presenti in casa

## Slide 9: Risultati ottenuti - outdoor
Lora:
  Pro
    Copertura molto ampia (circa 1.1 Km nella configurazione a lungo raggio)
    Velocità costante al variare della distanza e/o degli ostacoli
    Consumo di batteria minore
  Contro:
    Latenza elevata (soprattutto nella configurazione a lungo raggio)
    Velocità minore rispetto al Wi-Fi

## Slide 10: Risultati ottenuti - outdoor
Wi-Fi:
  Pro
    Latenza breve
    Velocità elevata se paragonata alla tecnologia LoRa
  Contro:
    Velocità variabile all’aumento della distanza
    Copertura ristretta (circa 105 m)
    Consumo maggiore di batteria

## Slide 11: Conclusioni
Non esiste una tecnologia migliore dell’altra ma la scelta andrà fatta in base alle necessità e ai vincoli del sistema che si vuole realizzare